## Slide 1
Proiect de licență Robot autonom cu braț mecanic și cameră video
Conducător științific Absolvent
Conf.Dr.Ing. Octaviana DATCU Teodor LINA

## Slide 2: Scopul proiectului și motivația
Scopul: dezvoltarea unui robot controlat de la distanță capabil de recunoaștere video și îndepărtarea de obstacole.
Motivația: realizarea unor sisteme hardware comandate de programe software
Notes: Scopul proiectului este reazilarea unui robot capabil să:
Se deplaseze în locuri mai greu accesibile omului
Să poată oferi imagini live de la fața locului
Să poată îndepărta obiecte ușoare care blochează drumul pe unde se dorește deplasarea robotului
Această temă a fost aleasă în scopul creării unui sistem embedded, care îmbină cunoștințele de electronică cu cele de programare.

## Slide 3: Contribuții
Alegerea componentelor necesare dezvoltării proiectului
Realizarea schemelor bloc pentru robot și telecomanda cu care se controlează robotul
Construcția robotului
Realizarea unui PCB pentru telecomandă
Construcția brațului mecanic din piese metalice
Realizarea unor programe software pentru robot și telecomandă

## Slide 4
 | Oct. | Nov. | Dec. | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun.
Planificare inițială |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Telecomandă-Schemă electrică |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Robot-Schemă electrică |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Telecomandă-PCB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Telecomandă-Software |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Telecomandă-Asamblare și testare |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Construcție braț mecanic |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Construcție robot |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Robot-Software |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Robot-Asablare și testare |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testare sistem |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Documentație scrisă |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama Gantt a proiectului

## Slide 5: Scheme Bloc Hardware
În continuare vor fi detaliate:
Schema electrică a telecomenzii
Schema electrică a robotului

## Slide 6
Schema electrică a telecomenzii robotului
Joystick robot
Joystick braț mecanic
Sursă alimentare telecomandă
Ecran LCD
Transmițător radio

## Slide 7
Schema electrică a robotului
Sursă alimentare motoare DC
Motoare DC
Sursă alimentare Raspberry Pi
Coborâtoare de tensiune
LM2596
Sursă alimentare braț mecanic
Transmițător radio

## Slide 8: Realizarea comunicației wireless între robot și telecomandă cu ajutorul modulelor NRF24L01+
Lungime conținut pachet | ID pachet | Fără pachet ACK
Preambul | Adresă | Control pachet | Conținut pachet | CRC
Protocolul Enhanced Shock Burst
1 Byte
3-5 Byte
9 Byte
0-32 Byte
1-2 Byte
6 Byte
2 Byte
1 Byte

## Slide 9: Controlul motoarelor DC cu ajutorul punții H duală L298N

## Slide 10: Servo-motoarele micro SG90 ale brațului mecanic

## Slide 11
Deplasare la dreapta
Deplasare la stânga
Poziție inițială
Deplasare în sus
Deplasare în jos
Machetă Robot

## Slide 12: Măsurarea temperaturii și umidității cu senzorul digital DHT 11

## Slide 13: Video stream realizat cu un modul de cameră compatibil cu Raspberry Pi
format MJPEG
24 cadre/secundă
rezoluție de 640x480 pixeli
debit binar 1MB/secundă

## Slide 14: Organigrama codului sursă
Telecomandă
Robot
Pregătire NRF24l01+
Trimitere mesaj ’’stop’’
Buton apăsat
Recepționare date de la robot
Afișarea datelor recepționate.
Trimitere coordonate de deplasare
Pregătire NRF24l01+
Recepționare mesaj ’’stop’’
Trimitere date senzor DHT11
Recepționare coordonate
de deplasare
Start
Start
DA
NU
Deplasare robot/braț mecanic
Inițializare cameră video
Redare stream video
NU
DA

## Slide 15
Pachetele de date transmise între robot și telecomandă

## Slide 16
Demonstrație funcționalități robot

## Slide 17: Concluzii
Îndeplinirea obiectivului propus, după rezolvarea problemelor apărute:
alimentarea de 3.3V a transmițătorului NRF24L01+
alimentarea de 5V a plăcii de dezvoltare Raspberry Pi
corecția mișcării servo-motoare SG90
corecția suportului de acumulatori la PCB-ul telecomenzii
corecția suportului de braț mecanic